| 高频大功率读写器HR9866 |
| --- |
| 一：产品概述 |
| RFID高频大功率电子标签读写器HR9866是一款高性能的ISO/IEC 15693协议电子标签读写器，完全自主知识产权设计，结合专有电子标签解码核心与处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，可广泛用于药品定位监控、药品监管、商品定位、筹码管理、物流管理、个人身份识别、会议签到管理、开放式门禁考勤、防伪、珠宝管理、自助洗衣服务、生产过程控制等诸多RFID系统应用领域。 |
| 二：功能特点 |
| 支持ISO/IEC15693协议电子标签； 射频输出功率4W以上； 先进的标签碰撞处理算法，高识读率，典型标签处理速度超过80张/秒； SMA接口可直接配接50Ω标准RFID天线，有效距离达至90cm以上*；八天线接口； 支持天线开断路极限环境；支持透明命令格式操作； 支持电子标签双解析模式；低功耗设计，单12V电源供电； 提供动态连接库（DLL）及演示软件源代码，支持二次开发。 |
| 三：性能参数 |
| 型号：HR9866 |
| 尺寸：215mmx138mmx39mm |
| 重量：1100g |
| 序号 符号 描述 J3-1 G_IN1 TTL电平通用输入口，内部接20kΩ电阻上拉至＋5V | J3-2 TXD（R-） RS232串行数据输出（RS232接口有效）或R-（RS485接口有效） J3-3 RXD（R+） RS232串行数据输入（RS232接口有效）或R+（RS485接口有效） J3-4 G_OUT1 TTL电平通用输出口，最大负载电流0.5mA J3-5 GND 地 J3-6 G_OUT2 TTL电平通用输出口，最大负载电流0.5mA J3-7 COMMON 内置继电器公共端 J3-8 N_C 内置继电器常闭端 J3-9 N_O 内置继电器常开端 | 项目 符号 最小 典型 最大 单位 电源电压 VCC 11.6 12.6 15 V 工作电流 IC 0.8 1.2 A 工作频率 FREQ 13.56 MHz 有效距离* DIS 0 900 1000 mm G_IN1输入电平 VIH VIL 3.5 2.6 2.3 1.55 V V G_OUT1、G_OUT2输出电流 ±IO 0.5 mA G_OUT1、G_OUT2输出电平 VOH(IO=-0.1mA) VOL(IO=0.1mA) 3.95 0.73 V 继电器 端子负载 CLOAD 0.5A at 125VAC 1A at 24VDC 端子操作电压 125VAC 60VDC V 端子操作电流 1 A |
| 四：包装附件 |
| 主机一台 |
| 串口线一条 电源一个 |
| 合格证一份 包装盒一份 |

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。