超高频天线UA2626

一：产品概述

RFID超高频天线UA2626是一款高性能的UHF超高频天线。可广泛应用于仓储进出库管理、物流分拣、车辆管理、智能称重、门禁考勤、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别（RFID）系统。

三：性能参数

项目 描述 型号 UA2626 尺寸 259mmx259mmx33mm 安装孔 中心点间距63mm 开M8孔 重量 790g 工作温度 -20~+85℃ 贮藏温度 -40~+85℃ 频段* 860-960MHz 带宽 100MHz 增益 9dBi 半功率角 70° 电压驻波比 ≤1.3 最大功率 100W 阻抗 50 Ω 极化方式 圆极化 连接头 反极TNC/N IP等级 IP67 防雷 Direct ground 天线外壳 聚碳酸酯（PC） 最大抗风力 60 m/s

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。