超高频桌面式读写器UR5002

一：产品概述

RFID超高频桌面式USB接口读写器UR5002是一款高性能的UHF频段ISO18000-6C（EPC C1G2）、ISO18000-6B多协议电子标签读写器，完全自主知识产权设计，结合专有的高效电子标签碰撞处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，广泛应用于电子标签信息录入、IC卡发卡、车辆卡注册、会员管理、仓储标签录入、个人身份识别、会议签到系统、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别（RFID）系统。

二：功能特点

充分支持符合UHF EPC Gen2(ISO18000-6C)、ISO18000-6B协议电子标签； 先进的标签碰撞处理算法，高识读率； 工作频率902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整) 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作； 输出功率: 最大13dBm（可调）； 内建收发天线，读取距离>600mm，写入距离>200mm* 支持USB1.1接口，虚拟串口工作方式； 提供动态连接库（DLL），支持二次开发。 能支持各种尺寸小型抗金属标签的读写操作。

三：性能参数

型号：UR5002

尺寸：120mmx90mmx22mm

重量：100g

机械性能 电源电压 DC5V，USB供电 工作电流 0.09A 最大0.15A 工作湿度 < 95% @ 25 °C 无凝露 工作温度 -20 °C - + 55 °C 存储温度 -20 °C - + 85 °C 接口参数 接口参数 支持USB1.1接口，虚拟串口工作方式, 接口驱动 CP210X 开发参数 指令集 提供C语言指令集 Demo 提供C# delphi 演示软件以及源代码 Dll库 提供C# VB 库以及库说明 固件升级 不支持 手机端操作 不支持 射频参数 接口协议 EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ISO 18000-6B 工作频率 860~868MHz/902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整) 输出功率 0-13 dbm 输出功率精度 +/- 1dB 接收灵敏度 无此项 天线连接保护 不支持 标签信号检测 不支持 读取参数 标签缓存 无此项 标签盘点峰值 峰值标签询查速度>30张 读取距离 0-0.5米 依据标签和天线不同参数和性能

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。