超高频手持盘点仪UR6209

一：产品概述

RFID超高频手持盘点仪UR6209是一款高性能基于IMPINJ R2000芯片深度开发的嵌入式UHF超高频电子标签读写器，完全自主知识产权设计，结合专有的高效碰撞处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，广泛应用于新零售、共享图书、图书管理、档案管理、资产管理、物流管理等多种无线射频识别（RFID）系统。

二：功能特点

RFID充分支持EPC C1G2（ISO18000-6C）、ISO18000-6B协议； RFID工作频率865~868MHz/902～928MHz（可以按不同国家或地区要求调整）； RFID峰值标签询查速度>450张， RFID读取距离最大20m（和环境与标签性能有关）； 标签缓存容量：50,000 EA, 192Bit； 支持条码（选配）：一维：MINDEO uE966或二维：MINDEO ME5800； 支持条码类型： UPC/EAN，POST,Code128，Code39，Code93，Code11，Codabar，Interleaved2of5，Discrete2of5，Chinese2of5，MSI，RSSI等； 处理器：STM32F103ZET6； 1.3” White OLED LCD显示屏； 蓝牙接口：BT 4.1 + BR/EDR + BLE，Class 2； 数据接口：USB Type-C； LED指示灯：指示RFID、蓝牙、充电状态； 按键：电源键、扫描键、UP键、DOWN键、F1键、功能键； 电池：18650规格锂-离子3,200 mA/h充电电池,4.2V。

三：性能参数

型号：UR6209

尺寸：262.5mm×105.7mm×34mm，支持延长杆

重量：242g（含电池，不同配置重量略有不同）

机械性能 充电电压 DC4.2V，USB Type-C 2A充电 工作湿度 < 95% @ 25 °C 无凝露 工作温度 -10 °C - + 55 °C 存储温度 -20 °C - + 85 °C 指示灯 RFID指示灯：RFID工作待机指示灯不亮、RFID工作中亮橙色指示灯； 蓝牙指示灯：连接待机蓝色指示灯闪烁、已连接亮蓝灯； 充电指示灯：充电中亮红灯、充电结束亮绿灯； 按键 电源键：长按3秒开机/关机； 扫描键：按一下RFID开始工作，再按一下RFID停止工作； UP键：移动菜单，向上变更设定； DOWN键：移动菜单，向下变更设定； 功能键：功能切换键； F1键：自定义功能键； 坠地抗震高度 能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击 接口参数 接口参数 无线：BT 4.1 + BR/EDR + BLE，Class 2 有线：USB Type-C 3.1 开发参数 指令集 提供C语言指令集 Demo 提供C# delphi JAVA等语言演示软件以及源代码 Dll库 提供C# VB JAVA等语言库以及库说明 固件升级 支持个性化的固件升级 射频参数 接口协议 EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ISO 18000-6B 工作频率 860~868MHz/902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整) 输出功率 0-30 dbm 输出功率精度 +/- 1dB 接收灵敏度 < -85 dBm 天线连接保护 支持天线自动微调谐和天线失效检测 标签信号检测 支持信号RSSI值检测 条码扫描数据采集功能参数（选配） 二维高级图像扫描引擎MINDEO ME5800 图像尺寸 1280*800（像素） 视场角 水平42°、垂直26.5° 扫描角度 ±70°、±72°、360°（左右、前后、转动） 照明 白色LED、标准2700K、可选5000K 瞄准 绿色LED、波长525nm 最小解析度 HD：1D（Code39）：3mil，2D（QR）：5mil； SR：1D（Code39）：4mil，2D（PDF417）：6.7mil； 解析种类 1D：UPC-A、 UPC-E、EAN-8、EAN-13、ISBN/ISSN,、39码、39码（全码）、32码、Trioptic39码、交叉25码、工业25码、矩阵25码、库德巴（NW7）、128码、ISBT128码、93码、11码（USD-8）、MSI/Plessey、UCC/EAN128（GSI-128）、中国邮政码、中国财政码、GSI Data Bar（前身是RSS系列） 2D：PDF417、MicroPDF417、QR码、Micro QR码、Data Matrix、汉信码、Aztec码、GSI Composite 打印对比度 最低20%反射差 一维激光扫描引擎 MINDEO uE966 扫描精度 4mil 旋转视角 ±35° 上下倾斜视角 ±65° 左右偏移视角 ±50° 激光安全等级 Class 1 扫描景深 25cm（10mil），90cm（55mil） 扫描频率 100±10次/秒 支持条码 UPC/EAN，POST,Code128，Code39，Code93，Code11，Codabar，Interleaved2of5，Discrete2of5，Chinese2of5，MSI，RSSI等 环境光 太阳光:10,000ft.Candles(107,640 lux)

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。