| 超高频模块UR6253 |
| --- |
| 一：产品概述 |
| RFID超高频读写器模块UR6253是一款高性能的基于IMPINJ R2000深度开发的嵌入式UHF超高频电子标签读写模块，完全自主知识产权设计，结合专有的高效碰撞处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，广泛应用于新零售、智能冰箱、共享图书、读写器开发、嵌入式系统开发、图书管理、档案管理、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别（RFID）系统。 |
| 二：功能特点 |
| 充分支持EPC C1G2（ISO18000-6C）、ISO18000-6B协议 工作频率865~868MHz/902～928MHz（可以按不同国家或地区要求调整） 以广谱跳频（FHSS）或定频发射方式工作 读取距离＞9m（外接6dBiL天线，标签E41） 峰值标签询查速度>700张/秒 标签缓存容量：600张@最长128bitsEPC或180张@最长496bitsEPC 支持应答模式和自动实时询查模式 4路SMA型天线接口，每路天线可以单独配置功率 |
| 三：性能参数 |
| 型号：UR6253 |
| 尺寸：67.5mmx51mmx7.9mm |
| 重量：120g |
| 机械性能 电源电压 DC5V，极限5.25V 工作电流 0.8A 最大1.5A 工作湿度 < 95% @ 25 °C 无凝露 工作温度 -20 °C - + 55 °C 存储温度 -20 °C - + 85 °C 接口参数 序号 符号 描述 1 GND 地 2 GND 3 VCC 电源 4 VCC 5 GPO1 通用输出口（3.3V TTL电平） 6 GPO2 7 GPI1 通用输入口（3.3V TTL电平） 8 BUZZER 高电平有效蜂鸣器输出，已驱动，可输出电流 > 50mA 9 | RXD 串行通讯数据输入端 10 TXD 串行通讯数据输出端 11 USB-DM 仅供测试 12 USB-DP 13 GPI2 通用输入口（3.3V TTL电平） 14 EN 使能端 高电平有效，内部通过10K电阻上拉至VCC 15 RS485_CTRL RS-485方向控制 开发参数 指令集 提供C语言指令集 Demo 提供C# delphi JAVA等语言演示软件以及源代码 Dll库 提供C# VB JAVA等语言库以及库说明 固件升级 支持个性化的固件升级 射频参数 接口协议 EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ISO 18000-6B 工作频率 860~868MHz/902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整) 输出功率 0-30 dbm 输出功率精度 +/- 1dB 接收灵敏度 < -85 dBm 天线连接保护 支持天线自动微调谐和天线失效检测 标签信号检测 支持信号RSSI值检测 安装尺寸(单位: mm) 顶视图 侧视图 散热位置 |

散热板尺寸：

注意:

- 用户使用UR6253进行读写器设计时，必须充分考虑良好的散热设计，应使模块自带散热片和读写器底板充分接触，并在接触面涂抹导热脂以降低热阻；

- 其他通讯协议资料详见UR6253用户手册。

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。