超高频电子标签读写器UR6258

一：产品概述

RFID超高频电子标签读写器UR6258是基于IMPINJ R2000/E710芯片深度开发的一款高性能的UHF超高频电子标签读写器，广泛应用于仓储进出、图书管理、称重管理、物流分拣、智能交通、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别（RFID）系统。

二：功能特点

基于Impinj R2000/E710芯片深度开发； 充分支持符合EPC CLASS1 G2、ISO18000-6B标准的电子标签； 可选配支持国标GB29768协议，军标GJB7377.1A-2011/2018协议； 可选配支持无源测温，冷链测温； 工作频率860~868MHz/902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整) ； 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作； 读取距离＞10m（外接6dBiL天线，标签E41）； 支持应答模式和自动实时询查模式； 输出功率达至33dBm（可调），每天线可单独配置功率； 4个外接TNC天线接口（可选配8路天线接口）， 支持天线自动微调谐和天线失效检测； 低功耗设计，单＋9V电源供电； 支持RS232、RJ45（TCPIP），可订制蓝牙、WIFI等接口；

三：性能参数

型号：UR6258

尺寸：200mmx125mmx30mm（孔位中心点：187mm*90mm，M3）

重量：900g

机械性能 电源电压 DC9V，宽电压9-24V 工作电流 0.5A 最大1.2A 工作湿度 < 95% @ 25 °C 无凝露 工作温度 -20 °C - + 55 °C 存储温度 -20 °C - + 85 °C 接口参数（不同版本参数不同，请咨询客服） DB9接口参数 2：TXD 3：RXD 5：地 其余保留 DB15接口参数 9 Input1 通用输入口1（内部通过10k电阻上拉到+5V） 10 R+ RS485接口R+端 11 R- RS485接口R-端 12 GND 信号地 13 NC 内置继电器常闭端 14 NO 内置继电器常开端 15 CM 内置继电器公共端（内部和电源输入正极短接，提供+9V1A 输出） 网络接口 10M/100M自适应以太网 开发参数 指令集 提供C语言指令集 Demo 提供C# delphi JAVA等语言演示软件以及源代码 Dll库 提供C# VB JAVA等语言库以及库说明 固件升级 支持个性化的固件升级 射频参数 接口协议 EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ISO 18000-6B 工作频率 860~868MHz/902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整) 输出功率 0-33 dbm 输出功率精度 +/- 1dB 接收灵敏度 < -85 dBm 天线连接保护 支持天线自动微调谐和天线失效检测 标签信号检测 支持信号RSSI值检测 读取参数 标签缓存 标签缓存容量：600张@最长128bitsEPC或180张@最长496bitsEPC 标签盘点峰值 峰值标签询查速度>1000张/秒 读取距离 0-45米 依据标签和天线不同参数和性能

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。