有源高性能读写器WR2269

一：产品概述

RFID有源（2.45GHz）定向基站读写器WR2269，识别距离可达150米，可识别高达200Km/h的速度运行的电子标签，可以同时读取不低于500个电子标签，满足高密度接入的需求；采用特殊通讯协议，对设备的合法性进行校验，为防数据破解而研发了完善的加密算法，确保通讯过程数据安全；采用ABS工程塑料，防雷防水防冲击，满足工业环境要求，方便野外应用。广泛应用于车辆管理、电瓶车防盗管理、平安校园学生管理、资产管理、智慧小区及动物管理等多种无线射频识别（RFID）系统。

二：功能特点

工作频率2.45GHz； 高密度接入：可同时读取不低于500个电子标签； 内置天线：定向 ，水平30度，垂直30度； 极化方式 ： 圆极化(更适合标签朝向多变的应用)； 增 益 ： 16dBi 接收32级可调、发射4级可调； 通信机制 ：基于 HDLC 时分多址和同步通信机制 抗干扰性 ：频道隔离技术，多个设备互不干扰 安 全 性 ：加密计算与安全认证，防止链路侦测 接口标准 ： RS232、RS485、RJ45、等可选 扩展I/O ：开关量信号输入与输出各2路(可选) 高稳定性：工业级室外设备，6000V防雷，IP65防护； 抗老化ABS塑料外壳,IP65工业级防水，满足室外使用场景； 支持抱箍、壁挂、角度可调的安装方式。

三：性能参数

型号：WR2269

尺寸：268mmX268mmX80mm

重量：2100g

机械性能 电源 DC 7.5～12V 500～1000mA 工作湿度 < 95% @ 25 °C 无凝露 工作温度 -30 °C - + 65 °C 存储温度 -40 °C - + 85 °C 接口参数 通讯接口 RS232、RS485、RJ45、等可选 开发参数 指令集 提供通讯协议 固件升级 支持个性化的固件开发定制和升级 应用场合 车辆管理 停车场、特种车辆管理、高速收费、车辆定位、电瓶车防盗管理 平安校园 学生签到、人员定位 资产管理 资产盘点、资产防损 动物管理 宠物管理、牧场管理、奶牛管理等

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。