高频电子标签读写器HR9206-3825

一：产品概述

RFID高频15693协议电子标签读写器HR9206-3825，针对智能餐饮收银、图书借还、医疗耗材管理、试管试剂、血液管理等桌面金属或非金属场合应用开发，采用专有电子标签解码与防碰撞处理算法，识别距离标准卡金属环境下可达35cm，非金属环境可达45cm，支持多标签阅读，不仅被成功应用到智盘餐饮收银管理、图书自助借还书机有大量应用，还在医用耗材、生物血样采集卡、珠宝档案管理、娱乐筹码管理等方面发挥了积极的作用。

二：功能特点

支持ISO/IEC15693协议电子标签； 射频输出功率1W以上； 内置50Ω标准RFID天线，有效距离达至45cm以上（有效距离与标签大小和环境有关）； 先进的标签碰撞处理算法，高识读率，典型标签处理速度超过80张/秒； 低功耗设计，单12V电源供电； 支持RS232，可定制RS485或USB接口； 提供动态连接库（DLL）及演示软件源代码，支持二次开发。

三：性能参数

型号：HR9206-3825

尺寸：380mmx250mmx26mm（带金属底座），380mmx250mmx13mm（不带金属底座）

重量：1400g（带金属底座），450g（不带金属底座）

物理特性

项目 符号 数值 单位 工作温度 TOPR -20~+65 ℃ 贮藏温度 TSTR -25~+80 ℃

电特性 除特别说明，所示规格取自TA＝25℃及VCC＝+12.6V工作条件下 项目 符号 最小 典型 最大 单位 电源电压 VCC 11.5 12 15 V 工作电流 IC 350 450 mA 工作频率 FREQ 13.56 MHz 有效距离* DIS 0 250 450 mm

四：包装附件

主机一台

合格证一份

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。