| 高频中功率读写器HR9213 |
| --- |
| 一：产品概述 |
| RFID高频中功率电子标签读写器HR9213，基于完全自主知识产权设计，结合专有电子标签解码核心与处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，成功应用于图书管理、档案管理、自助借还书机、筹码管理、物流分拣、个人身份识别、会议签到管理、开放式门禁考勤、防伪及生产过程控制等多种RFID系统应用领域。 |
| 二：功能特点 |
| 支持ISO/IEC15693协议电子标签； 射频输出功率1W以上； 先进的标签碰撞处理算法，高识读率，典型标签处理速度超过80张/秒； SMA接口可直接配接50Ω标准RFID天线，有效距离达至70cm以上*； 提供动态连接库（DLL）及演示软件源代码，支持二次开发。 |
| 三：性能参数 |
| 型号：HR9213 |
| 尺寸：116mmx104mmx27mm |
| 重量：220g |
| 电源插口直接配接外置＋12V直流电源。 标准DB9 FEMALE接口，通过直连串口线配接主机系统以及提供读写器内置WiFi模块参数设置 序号 符号 描述 1 NC 保留 2 TXD RS232串行数据输出 3 RXD RS232串行数据输入 4 NC 保留 | 5 GND 地 6 NC 保留 7 NC 保留 8 WTXD WiFi模块参数设置数据输出口（RS232电平） 9 WRXD WiFi模块参数设置数据输入口（RS232电平） |
| 极限参数 项目 符号 数值 单位 电源电压 VCC 16 V G_IN1、G_OUT1、G_OUT2输入输出电压 VIO 7 V 工作温度 TOPR -20~+65 ℃ 贮藏温度 TSTR -25~+80 ℃ |
| 规格 除特别说明，所示规格取自TA＝25℃及VCC＝+12.6V工作条件下 项目 符号 最小 典型 最大 单位 电源电压 VCC 11.5 12 15 V 工作电流 IC 350 450 mA 工作频率 FREQ 13.56 MHz 有效距离* DIS 0 700 850 mm |
| 四：包装附件 |
| 主机一台 |
| 电源一个 |
| 合格证一份 |

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。