超高频天线UA1210

一：产品概述

RFID超高频（UHF）天线UA1210是一款高性能高增益的线极化射频天线，采用高强度工程塑料外壳，配合高性能的天线设计，配合大尺寸标签识别距离可达40米，可广泛应用于仓储进出库管理、物流分拣、智能货架、车辆管理、智能称重、门禁考勤、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别（RFID）系统。

三：性能参数

项目 描述 型号 UA1210 尺寸 1200mmx100mmx35mm 重量 1350g 工作温度 -20~+80℃ 贮藏温度 -40~+85℃ 频段* 902-928 MHz 带宽 26MHz 增益 12.5dBi 半功率角 28° 电压驻波比 ≤1.3 最大功率 100W 阻抗 50 Ω 极化方式 线极化 连接头 反极TNC/N IP等级 IP67 防雷 Direct ground 天线外壳 聚碳酸酯（PC） 最大抗风力 60 m/s

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。