超高频天线UA22

一：产品概述

UA22是一款高性能的UHF超高频天线，专为多种无线射频识别（RFID）系统而设计。其工作频率覆盖860-940 MHz，采用SMA外螺内孔接口，并配备30cm长的引线，四角带有安装孔，侧面出线设计，极大地方便了贴装于背板上的安装方式。结合超高频读写器广泛应用于多种RFID系统，包括但不限于智能工具管理、智能书架、智能医疗耗材柜、智能档案柜、智慧门店、无人零售柜、珠宝管理以及生产过程控制等。其高性能和可靠性使得它成为这些射频识别应用领域的理想选择。

三：性能参数

项目 描述 型号 UA22 尺寸 220mmx220mmx25mm 重量 330g 工作温度 -20~+60℃ 贮藏温度 -40~+70℃ 频段* 860-940 MHz 带宽 80MHz 增益 8dBi 半功率角 70° 电压驻波比 ≤1.3 最大功率 100W 阻抗 50 Ω 极化方式 圆极化 连接头 SMA外螺纹内孔 侧面出线 IP等级 IP67 防雷 Direct ground 天线外壳 聚碳酸酯（PC） 最大抗风力 60 m/s

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。