超高频天线UA8020

一：产品概述

UA8020 RFID超高频天线，是一款集高性能、高增益于一体的圆极化/线极化射频天线。其设计精湛，采用高强度工程塑料与优质铝材相结合的外壳，不仅确保了天线的耐用性，同时也赋予了其优雅的外观。窄波角度、简易安装以及稳定的性能表现，使其在群读电子标签时表现出色。此外，天线的低驻波和小轴比，保证了信号传输的高效与稳定。为满足不同场景的需求，我们还提供定制化的长度与宽度选择。结合超高频读写器，UA8020超高频天线广泛适用于多种无线射频识别（RFID）系统，包括但不限于进出库管理、门禁控制、仓储管理、档案室追踪、智慧门店运营以及龙门架/精准定位管理等。

三：性能参数

项目 描述 型号 UA8020 尺寸 800×200×26.2mm 重量 1320g 工作温度 -20~+80℃ 贮藏温度 -40~+85℃ 频段* 860MHz-930 MHz 带宽 70MHz 增益 12dBi 水平波瓣宽度 60±3° 垂直波瓣宽度 40±3° 电压驻波比 ≤1.3 最大功率 100W 阻抗 50 Ω 极化方式 圆极化 连接头 反极TNC/N IP等级 IP67 防雷 DC grounding 天线外壳 铝材+ABS盖板

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。