超高频射频馈线UAK

一：产品概述

RFID超高频射频馈线UAK为我司针对射频应用定制开发超高频UHF专用馈线，具有衰减小，传输距离远，结实耐用等特点，可按客户要求订制各长度超高频跳线。常用接头规格：TNC内螺内针，TNC内螺内孔，N头内螺内针。

三：性能参数

项目 描述 型号 UAK 导体直径(纯铜)： 1.8mm 屏蔽层厚(铝箔+纯铜编织) 0.25mm 外径(聚氯乙烯/聚乙烯) 7.5mm 阻抗 50Ω 衰减 900MHz <0.21dB/m 最小弯曲半径 35mm 抗压扁力 0.54kg/mm2 抗张强度 54.5kg 绝缘电阻 500MΩ/Km 最高频率 23GHz 驻波比 ≤1.2 电容 81pF/m 电感 0.20μH/m 屏蔽效率 >95dB 相位稳定 <18ppm/℃ 使用温度 －25℃～＋70℃ 安装温度 －25℃～＋70℃

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。