RFID超高频蓝牙读写器UR5009

一：产品概述

RFID超高频蓝牙读写器是一款高性能的UHF频段ISO18000-6C（EPC C1G2）协议电子标签读写器，采用蓝牙传输数据，时尚、纤薄设计，满足移动应用和便携需求；内置锂电池供电，无需外接电源；支持蓝牙4.0无线通讯。广泛应用于资产管理、设备巡检、图书/档案盘点、会员管理、会议签到、防伪防窜货等多种无线射频识别（RFID）系统。

二：功能特点

充分支持符合UHF EPC Gen2(ISO18000-6C)、ISO18000-6B协议电子标签； 内置锂电池供电，无需外接电源； 工作频率902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整) 支持蓝牙4.0无线通讯； 超低功耗设计，连续读标签时间超过4小时，待机时间长达6天； 支持按键触发和交互应答等工作模式；； 内建收发天线，读取距离>180mm，写入距离>80mm* 支持蓝牙无线接口，支持USB1.1接口，虚拟串口工作方式； 支持USB充电，提供电池充电指示和低电量指示； 提供动态连接库（DLL），支持二次开发。 3组LED指示工作状态。

三：性能参数

型号：UR5009

尺寸：110mm × 50mm × 5.8mm

重量：80g

机械性能 充电电压 DC5V，USB供电 工作电流 0. 5A 待机电流 0.02A 工作湿度 < 95% @ 25 °C 无凝露 工作温度 -20 °C - + 55 °C 存储温度 -20 °C - + 85 °C 接口参数 触发按钮 电源开关 USB接口 部件 功能描述 触发按钮 触发读取ISO18000-6C（EPC C1G2）的UID并上传 电源开关 置左为打开电池供电，置右为关闭电池供电 USB接口 电池充电，USB虚拟串口通讯 符号 描述 LED1 红色常亮指示触发读卡，绿色闪动指示读卡成功 LED2 红色慢闪指示上电工作 LED3 红色常亮指示电池电量不足，绿色常亮指示充电进行中 开发参数 指令集 提供C语言指令集 Demo 提供C# delphi JAVA等语言演示软件以及源代码 Dll库 提供C# VB JAVA等语言库以及库说明 射频参数 接口协议 EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C 工作频率 860~868MHz/902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整) 输出功率 0-13 dbm 输出功率精度 +/- 1dB 读取参数 标签盘点峰值 峰值标签询查速度>80张 读取距离 0-1.8米 依据标签和天线不同参数和性能

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。