超高频分体式读写器UR5258

一：产品概述

RFID超高频分体式读写器UR5258是一款高性能的UHF超高频电子标签读写器，完全自主知识产权设计，结合专有的高效信号处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，广泛应用于仓储进出管理、车辆称重管理、物流分拣、图书管理、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别（RFID）系统。

二：功能特点

完全自主知识产权设计； 充分支持符合EPC CLASS1 G2、ISO18000-6B标准的电子标签； 工作频率902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整) 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作； 输出功率达至33dBm（可调）； 4个外接TNC天线接口； 低功耗设计，单＋9V电源供电； 支持RS232、USB、RS485和TCPIP网络等多种用户接口； 内置蜂鸣器和指示灯； 高可靠设计，满足严苛工作环境要求；

三：性能参数

型号：UR5258

尺寸：268mmx181mmx28mm

重量：1500g

机械性能 电源电压 DC9V，极限16V 工作电流 0.5A 最大1.2A 工作湿度 < 95% @ 25 °C 无凝露 工作温度 -20 °C - + 55 °C 存储温度 -20 °C - + 85 °C 接口参数 DB9接口参数 2：TXD 3：RXD 5：地 其余保留 DB15接口参数 9: 触发输入端 10: R+ 11: R- 13: 继电器常开端 14继电器常闭端 :15: 继电器公共端 网络接口 10M/100M自适应以太网 开发参数 指令集 提供C语言指令集 Demo 提供C# delphi 演示软件以及源代码 Dll库 提供C# VB 库以及库说明 固件升级 支持个性化的固件升级 手机端操作 支持手机端的现场设备检查诊断 （选配） 射频参数 接口协议 EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ISO 18000-6B 工作频率 860~868MHz/902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整) 输出功率 0-30 dbm 输出功率精度 +/- 1dB 接收灵敏度 < -85 dBm 天线连接保护 不支持 标签信号检测 不支持 读取参数 标签缓存 无缓存 标签盘点峰值 峰值标签询查速度>200张 读取距离 0-15米 依据标签和天线不同参数和性能

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。