超高频模块UR6113

一：产品概述

RFID超高频模块UR6113是一款高性能的嵌入式超高频电子标签读写模块，完全自主知识产权设计，结合专有的高效碰撞处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，广泛应用于RFID手持机开发、嵌入式系统开发、读写器开发、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别（RFID）系统。

二：功能特点

完全自主知识产权设计 充分支持EPC C1G2（ISO18000-6C）协议 工作频率902～928MHz或865~868MHz（可以按不同国家或地区要求调整） 以广谱跳频（FHSS）或定频发射方式工作 读取距离＞15m（外接12dBi天线） 多标签识别性能＞50张标签 标签识别速度＞50张/秒 标签缓存容量：330张@最长128bitsEPC或100张@最长496bitsEPC 低功耗设计，单＋3.5V～＋5V供电 支持RSSI IPEX射频连接器支持外接天线 4路GPIO接口（2输入2输出） 支持串行通讯接口，SPI、I2C及韦根接口可选； 稳定性高，空气冷却散热，无需外置散热片 可连续24小时×365天工作 支持Firmware在线升级

三：性能参数

型号：UR6113

尺寸：28.6mmx25mmx3.5mm

重量：70g

机械性能 电源电压 DC5V，极限5.5V 工作电流 0.18A 最大0.36A 工作湿度 < 95% @ 25 °C 无凝露 工作温度 -20 °C - + 55 °C 存储温度 -20 °C - + 85 °C 接口参数 序号 符号 描述 1 VCC 电源 2 VCC 3 GND 地 4 GND 5 EN 使能端（高电平有效） 6 Reserved 保留 7 Reserved 保留 8 GND 地 9 GND 10 GPI1 通用输入口1 11 GPI2 通用输入口2 12 GND 地 13 GND 14 Reserved 保留 15 Reserved 保留 16 RXD 串行通讯数据输入端 17 TXD 串行通讯数据输出端 18 BEEP 蜂鸣器控制（需要外部缓冲器） 19 GPO1 通用输出口1 20 GPO2 通用输出口2 开发参数 指令集 提供C语言指令集 Demo 提供C# delphi 演示软件以及源代码 Dll库 提供C# VB 库以及库说明 固件升级 支持个性化的固件升级 手机端操作 支持手机端的现场设备检查诊断 （选配） 射频参数 接口协议 EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ISO 18000-6B 工作频率 860~868MHz/902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整) 输出功率 0-26 dbm 输出功率精度 +/- 1dB 接收灵敏度 < -85 dBm 天线连接保护 支持天线自动微调谐和天线失效检测 标签信号检测 支持信号RSSI值检测 读取参数 标签缓存 330张@最长128bitsEPC或100张@最长496bitsEPC 标签盘点峰值 峰值标签询查速度>50张 读取距离 0-12 依据标签和天线不同参数和性能

注意:

- 用户使用UR6113进行读写器设计时，必须充分考虑良好的散热设计，应使模块自带散热片和读写器底板充分接触，并在接触面涂抹导热脂以降低热阻；

- 其他通讯协议资料详见UR6113用户手册。

- 安装孔位图

4：SMT焊盘定义

| 序号 | 符号 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Beeper | 蜂鸣器控制（需要外部缓冲器） |
| 2 | Reserved | 保留 |
| 3 | RXD | 串行通讯数据输入端 |
| 4 | TXD | 串行通讯数据输出端 |
| 5 | GPO2 | 通用输出口2 |
| 6 | GPO1 | 通用输出口1 |
| 7 | GPI2 | 通用输入口2 |
| 8 | GPI1 | 通用输入口1 |
| 9 | VCC | 电源 |
| 10 | GND | 地 |
| 11 | EN | 使能端（高电平有效） |
| 12 | GND | 地 |
| 13 | GND |  |
| 14 | GND |  |
| 15 | GND |  |
| 16 | GND |  |

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。

# Text boxes

Pin1

Pin9