超高频模块UR8263

一：产品概述

RFID超高频读写器模块UR8263是一款高性能的基于IMPINJ E710深度开发的嵌入式UHF超高频电子标签读写模块，完全自主知识产权设计，结合专有的高效碰撞处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，广泛应用于新零售、智能冰箱、共享图书、读写器开发、嵌入式系统开发、图书管理、档案管理、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别（RFID）系统。

二：功能特点

充分支持EPC C1G2（ISO18000-6C）、ISO18000-6B协议 工作频率865~868MHz/902～928MHz（可以按不同国家或地区要求调整） 以广谱跳频（FHSS）或定频发射方式工作 读取距离＞10m（外接6dBiL天线，标签E41） 峰值标签询查速度>1000张/秒 标签缓存容量：1000张标签 @ 96bit EPC 支持应答模式和自动实时询查模式 8路SMA型天线接口，每路天线可以单独配置功率

三：性能参数

型号：UR8263

尺寸：91mmx69.5mmx7.75mm

重量：200g

机械性能 电源电压 DC5V，极限5.25V 工作电流 1.5A 最大2.5A 工作湿度 < 95% @ 25 °C 无凝露 工作温度 -20 °C - + 55 °C 存储温度 -20 °C - + 85 °C 接口参数 序号 符号 描述 1 GND 地 2 GND 3 VCC 电源 4 VCC 5 GPO1 通用输出口（3.3V TTL电平） 6 GPO2 7 GPI1 通用输入口（3.3V TTL电平） 8 BUZZER 高电平有效蜂鸣器输出，已驱动，可输出电流 > 50mA 9 RXD 串行通讯数据输入端 10 TXD 串行通讯数据输出端 11 USB-DM 仅供测试 12 USB-DP 13 GPI2 通用输入口（3.3V TTL电平） 14 EN 使能端 高电平有效，内部通过10K电阻上拉至VCC 15 RS485_CTRL RS-485方向控制 开发参数 指令集 提供C语言指令集 Demo 提供C# 安卓 JAVA等语言演示软件以及源代码 Dll库 提供C# JAVA等语言库以及库说明 固件升级 支持个性化的固件升级 射频参数 接口协议 EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ISO 18000-6B 工作频率 860~868MHz/902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整) 输出功率 1-33 dbm 输出功率精度 +/- 1dB 接收灵敏度 < -85 dBm 天线连接保护 支持天线自动微调谐和天线失效检测 标签信号检测 支持信号RSSI值检测 安装尺寸(单位: mm)

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。